## Slide 1: Устройство компьютера и архитектура ЭВМ
Знакомство с компьютером

## Slide 2: С кого «списали» компьютер
По своему назначению компьютер — это универсальное техническое средство для работы с информацией.
По принципам своего устройства компьютер — это модель человека, работающего с информацией.

## Slide 3: Компьютер включает в себя устройства, выполняющие функции мыслящего человека:
устройства ввода,
устройства запоминания (память),
устройство обработки (процессор),
устройства вывода.

## Slide 4: Схема устройства компьютера
ВНУТРЕННЯЯ
ПАМЯТЬ
УСТРОЙСТВА
ВВОДА
УСТРОЙСТВА
ВЫВОДА
ВНЕШНЯЯ
ПАМЯТЬ
ПРОЦЕССОР
Средства связи компьютера с внешним миром
Средства хранения оперативной информации и ее обработки
Средства долговременного хранения информации

## Slide 5: Принципы фон Неймана
Схема устройства компьютера впервые была предложена в 1946 году американским ученым Джоном фон Нейманом. Дж. фон Нейман сформулировал основные принципы работы ЭВМ, которые во многом сохранились и в современных компьютерах.

## Slide 6: Что такое программа
Программа – это указание на последовательность действий (команд), которую должен выполнить компьютер, чтобы решить поставленную задачу обработки информации.
Информация, обрабатываемая на компьютере, называется данными.
Во время выполнения программы она находится во внутренней памяти.

## Slide 7: Принципы фон Неймана
Принцип программного управления (программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенном порядке)
Принцип адресности (основная память состоит из пронумерованных ячеек, процессору времени доступна любая ячейка)
Принцип однородности памяти (программы и данные хранятся в одной и той же памяти, компьютер не различает что храниться в ячейке: число, текст или команда. Над командами можно выполнять теже действия, что и с данными )

## Slide 8: Аппаратное и программное обеспечение
Аппаратное обеспечение - система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, хранение, обработку и вывод информации.
Программное обеспечение – совокупность программ, хранящихся на компьютере.

## Slide 9
Архитектура ЭВМ

## Slide 10: Персональный компьютер
Иногда говорят «персональный компьютер». Уточнение «персональный» здесь не случайно – это значит свой, личный, доступный большинству людей, ведь существует большое количество других видов компьютеров, которые персональными никак не назвать – рабочие станции для предприятий, серверы для связи множества компьютеров в сеть и др. в дальнейшем, говоря «компьютер» мы будем иметь в виду именно персональный компьютер.
На современном рынке вычислительной техники разнообразие модификаций и вариантов компьютеров огромно, но любой, даже самый необычный комплект неизменно включает одни и те же виды устройств.

## Slide 11: Базовая конфигурация ПК
Базовая конфигурация ПК - минимальный комплект аппаратный средств, достаточный для начала работы с компьютером.
Системный блок;
Монитор;
Клавиатура;
Мышь.

## Slide 12: Системный блок
Системный блок – основной блок компьютерной системы. В нем располагаются устройства, считающиеся внутренними. Устройства, подключающиеся к системному блоку снаружи, считаются внешними.

## Slide 13: Монитор
Монитор – устройство для визуального воспроизведения символьной и графической информации. Служит в качестве устройства вывода. Они отдаленно напоминают бытовые телевизоры.

## Slide 14: Клавиатура
Клавиатура – клавишное устройство, предназначенное для управления работой компьютера и ввода в него информации. Информация вводиться в виде алфавитно-цифровых символьных данных.

## Slide 15: Мышь
Мышь – устройство «графического» управления. При перемещении мыши по коврику на экране перемещается указатель мыши, при помощи которого можно указывать на объекты и/или выбирать их. Используя клавиши мыши (их может быть две или три) можно задать тот или другой тип операции с объектом.

## Slide 16: Периферийными называют устройства, подключаемые к компьютеру извне. Обычно эти устройства предназначены для ввода и вывода информации.
Устройства ввода
Клавиатура
Мышь
Джойстик
Сканер
Световое перо
Графический планшет
Устройства вывода
Монитор
Принтер
Графопостроитель

## Slide 17: Принтер
Принтер служит для вывода информации на бумажный носитель (бумагу).
Существуют три типа принтеров:
матричный
струйный
лазерный

## Slide 18: Сканер
Сканеры служат для автоматического ввода текстов и графики в компьютер.
Сканеры бывают двух типов:
ручные
планшетные.
Ручной сканер для компьютера похож на сканер, используемый в супермаркетах для считывания штрих-кода. Такой сканер перемещается по листу с информацией построчно вручную, и информация заносится в компьютер для дальнейшего редактирования. Планшетный сканер выглядит и работает примерно также, как и ксерокс - приподнимается крышка, текст или рисунок помещается на рабочее поле, и информация считывается. Планшетные сканеры в наше время обычно все цветные.

## Slide 19: Модем и DVB
Модем или модемная плата служит для связи удалённых компьютеров по телефонной сети. Модем бывает внутренний (установлен внутри системного блока) и внешний (располагается рядом с системным блоком и соединяется с ним при помощи кабеля.
DVB-карта и спутниковая антенна служат для так называемого «асинхронного» подключения компьютера к сети Интернет. При наличии DVB-карты и спутниковой антенны для соединения с Интернетом используется два канала связи: для передачи данных от пользователя используется модем, а для приема – спутниковый канал, скорость потока данных в котором в несколько раз превышает модемную.

## Slide 20: Веб-камера
Для организации на бескрайних Интернета видеоконференций (или просто болтовни) пригодится Веб-камера. С помощью этих устройств (и, естественно, быстрых локальных сетей), можно в любой момент устроить совещание со своими сотрудниками, не отрывая оных от насиженных рабочих мест. А это, как показывает практика, дает весьма ощутимую практическую пользу.

## Slide 21
Внутреннее устройство ЭВМ

## Slide 22: Внутренние устройства ПК
Внутренними считаются устройства, располагающиеся в системном блоке. Доступ к некоторым из них имеется на лицевой панели, что удобно для быстрой смены информационных носителей. Разъемы некоторых устройств выведены на заднюю стенку – они служат для подключения периферийного оборудования. К некоторым устройствам системного блока доступ не предусмотрен – для обычной работы он не требуется.

## Slide 23: Материнская плата (системная)
Материнская плата – самая большая плата ПК. На ней располагаются магистрали, связывающие процессор с оперативной памятью, - так называемые шины. К шинам материнской платы подключаются также все прочие внутренние устройства компьютера. Управляет работой материнской платы микропроцессорный набор микросхем – так называемый чипсет.

## Slide 24: Процессор -
это устройство, обеспечивающее преобразование информации и управление другими устройствами компьютера
Микропроцессор – основная микросхема ПК, реализующая функции центрального процессора.

## Slide 25: Память ПК: Внутренняя + Внешняя память
Внутренняя
- Служит для хранения информации, непосредственно участвующей в вычислительных процессах
Постоянная – обеспечивает хранение и выдачу информации. В ней хранятся программы, обеспечивающие запуск компьютера и поддержку его работы
Оперативная служит для приема (записи), хранения и выдачи (чтения) информации
Внешняя
Набор устройств для долговременного хранения информации
Жесткий магнитный диск (винчестер)
Дисковод для гибких магнитных дисков (дискет)
Дисковод для оптических дисков (CD-Rom, DVD-диски)
Другие (стримеры, магнитооптические устройства, Flash-карты)

## Slide 26: Оперативна память
Оперативная память (ОЗУ), предназначена для хранения информации, изготавливается в виде модулей памяти. Оперативную память можно представить как обширный массив ячеек, в которых хранятся данные и команды в то время, когда компьютер включен.Процессор может обратится к любой ячейки памяти. Важнейшей характеристикой модулей памяти является быстродействие.

## Slide 27: Жесткий диск
Для длительного хранения данных и программ широко применяются жесткие диски (винчестеры). Выключение питания компьютера не приводит к очистке внешней памяти. Жесткий диск – это не один диск, а пакет (набор) дисков с магнитным покрытием, вращающихся на общей оси. Основным параметром является емкость, измеряемая в гигабайтах.

## Slide 28: Видеоадаптер
Видеоадаптер – внутренне устройство, устанавливается в один из разъемов материнской платы, и служит для обработки информации, поступающей от процессора или из ОЗУ на монитор, а также для выработки управляющих сигналов. Современные видеоадаптеры имеют собственный вычислительный процессор (видеопроцессор), который снижает нагрузку на основной процессор при построении сложных изображений.

## Slide 29: Звуковой адаптер
Трудно представить современный компьютер молчаливым, без возможности услышать сигналы, музыку, речь. Так как наша речь (и музыка) достаточна, сложна и это приводит к большой загрузке процессора во время её вывода, то появилась необходимость в разгрузке звукового ввода и вывода. Для этого и служит звуковая карта. Вместе со звуковой картой обычно используются специальные звуковые колонки или реже наушники.

## Slide 30: Сетевая карта
Сетевая карта (или карта связи по локальной сети) служит для связи компьютеров в пределах одного предприятия, отдела или помещения находящихся на расстоянии не более 150 метров друг от друга.
При наличии специальных дополнительных устройств можно организовать связь компьютеров и на большие расстояния.
Основным параметром сетевой карты является скорость передачи информации и измеряется она в мегабайтах в секунду. Типовая норма от 10 до 100 мегабайт в секунду.

## Slide 31: Дисковод и CD-ROM
Для транспортировки данных между удаленным компьютерами используются гибкие диски (дискеты) и компакт-диски CD-ROM.
Для записи и чтения данных, размещенных на дискетах, служит дисковод. Для чтения компакт дисков служат дисководы CD-ROM.
Емкость одной дискеты – 1.44 Мбайт, компакт-диска – 650-700 Мбайт.

## Slide 32: Коммуникационных порты.
Для связи с другими устройствами (принтером, сканером, клавиатурой, мышью …) компьютер оснащается портами. Порт – это не просто разъем для подключения внешнего оборудования, а сложное устройство, имеющее свои микросхемы.
Примеры портов:
COM (последовательный порт)
LTP (параллельный порт)
USB (последовательный с высокой производительностью)
PS/2 (универсальный для подключения мыши и клавиатуры)